## Slide 1
적외선 기반의 군집 로봇

## Slide 2
목차
배경
목표
구성
시나리오
플렛폼
기술

## Slide 3
목차
7. 개발 일정
8. 기대효과

## Slide 4
배경
한 대의 로봇으로 불가능했던 일이 가능해진다.
보다 많은 서비스를 제공할 수 있다.
로봇 분야에 있어 발전 가능성이 높다.

## Slide 5
목표
군집 로봇의 2대 기본 요소
  거리 유지
  동일 방향성 유지
좌표 이동 및 경로 계산
자동 역할 배분 (Leader – Follwers)
* 협업 (물체 옮기기 | 공간 정보 탐색)

## Slide 6
구성
군집 로봇
실질적으로 작업을 수행함.
다수의 로봇으로 구성됨.
소형 및 저가형.
적외선으로 서로의 위치
및 거리를 계산함
명령 센터
군집 로봇에 명령을 내림.
한 대의 기기로 구성됨.
대형화가 될 수 있음.
군집 로봇 무리를 관리함.
광 통신으로 군집 로봇에 명령을 전달함.

## Slide 7
시나리오 군집 로봇 (이동)
1
4
2
3
Measure distances by IR intensity before getting a job.
Laborers

## Slide 8
시나리오 군집 로봇 (이동)
Leader
Followers
1
4
2
3
Form a Leader – Followers formation by keeping a distance.

## Slide 9
시나리오 군집 로봇 (협업 | 물체 옮기기)
Leader
Followers
1
4
2
3
The leader who feels the subordinate calls some Followers.
Load

## Slide 10
시나리오 군집 로봇 (협업 | 물체 옮기기)
Leader
Followers
1
4
2
3
The laborers who take the load ask to remaining robots.
Load

## Slide 11
시나리오 군집 로봇 (협업 | 공간 정보 탐색)
1
4
2
The geoinformations are shared by IR communication.
3
Geoinformation:
Temperature, humidity, obstacles pos etc.

## Slide 12
시나리오 명령 센터
(명령)
Command center order a mission to robots.
1
4
2
3
Light

## Slide 13
시나리오 명령 센터
(데이터 수신)
Command center receives data from a robot which is elected.
1
4
2
3
Light

## Slide 14
플렛폼 군집 로봇
STM32F103C8T6 (Cortex-M3)

## Slide 15
플렛폼 명령 센터
or

## Slide 16
기술
통신
NEC Protocol based on CSMA-CA
거리 측정
적외선 광도 기반 거리 측정
위치 제어 및 경로 계산
거리 기반의 삼변측량기법
A star 또는 Dijkstra algorithm을 이용한 최적화 경로 지정

## Slide 17
개발 일정
수학적 모델링
Processing 프로그램을 활용한 시뮬레이션
로봇 제작
통신 및 거리 측정 테스트
Sep 25th.
Sep 15th.
Oct 2nd.
Oct 10th.

## Slide 18
개발 일정
디버깅
모델 적용
협업 테스트
디버깅
최종 테스트
Deadline.
Oct 13th.
Oct 20th.
Nov 10th.
Nov 24th.

## Slide 19
기대효과
작은 로봇 여러 대로 큰 물체를 옮길 수 있다.
광범위한 장소의 공간 데이터를 수집할 수 있다.
분업화된 서비스를 제공할 수 있다.